# Модуль управления не штатной магнитолой

# со штатных рулевых клавиш

#### CAN-SBA-ХХХХХ

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Поддерживаемые автомобили :

- VW : Touareg (до 06/2006), Т5

- SKODA SuperB, Oktavia (2008-)

- AUDI :  A3, A4 (2004-2007)

- PORSCHE Cayenne (2003-2007)

- VW (c прямоугольными клавишами на руле с 2009 м.г.):  Passat B6/CC, Jetta, Touran, Tiguan

Golf VI, Golf VI+, Eos, Caddy

Модификации модуля :

CAN-SBA-Alpine	- для ALPINE (джек)

CAN-SBA-Kenwood	- для KENWOOD (провод)

CAN-SBA-P.S.C.M.	- для PIONEER (джек) (кроме 4000), SONY (джек), CARMANY (провод),

MYSTERY (провод), PHANTOM (провод)

CAN-SBA-Pioneer(IR)	- для PIONEER (ИК-излучатель)

CAN-SBA-JVC	- для JVC (джек)

CAN-SBA-JVC(IR)	- для JVC (ИК-излучатель)

CAN-SBA-Clarion	- для CLARION (джек)

CAN-SBA-Clarion(IR)	- для CLARION (ИК-излучатель)

CAN-SBA-Prology(IR)	- для PROLOGY (ИК-излучатель)

### WWW.CARAUDIO.SU

# Назначение

# Модуль управления не штатным мультимедийным устройством с рулевых клавиш CAN-SBA-XXXXX (далее модуль) позволяет управлять громкостью (Volume+, Volume-); поиском частоты, каналов, треков (Seek+, Seek-), приглушением звука (Mute) и выбором источника (Source) на мультимедийных устройствах ALPINE, KENWOOD, PIONEER, SONY, CARMANY, MYSTERY, PHANTOM, CLARION, JVC, PROLOGY (9 вариантов блока согласно списка на первой странице), а также подключать к мультимедийным устройствам сигналы включения габаритов, положения ключа АСС и включения задней передачи .

Данный модуль может применятся на следующих а/м, оборудованных клавишами на руле:

- VW : Touareg (до 06/2006), Т5

- SKODA SuperB, Oktavia (2008-)

- AUDI :  A3, A4 (2004-2007)

- PORSCHE Cayenne (2003-2007)

-        VW (c прямоугольными клавишами на руле с 2009 м.г.):  Passat B6/CC, Jetta, Touran, Tiguan

Golf VI, Golf VI+, Eos, Caddy

- Выводы модуля, установка и подключение

Адаптер имеет 20-ти контактный разъем типа MINI-FIT, содержащий следующие группы выводов:

питание - 2 вывода; CAN-шина головного устройства - 2 вывода; сигналы включения габаритов, задней передачи и ACC - 3 вывода-выхода положительной полярности; сигнал проводного управления магнитолой – 1 вывод ; сигнал ИК- управления магнитолой  – 1 вывод.

Подключение модуля производится к штатному разъему магнитолы согласно рисунку 1 или 2.

Рис. 1. Схема подключения модуля I

Рис. 2. Схема подключения модуля II

- Управление на а/м VW Touareg

- нажатие клавиши «Vol+» - увеличение громкости;

- нажатие клавиши «Vol-» - уменьшение громкости;

- нажатие и удержание «инкодера» (ролика) более 0.5 сек. - поиск вперед;

- нажатие клавиши «*» - приглушение звука.

- Управление на а/м PORSCHE Cayenne

- нажатие клавиши «+» - увеличение громкости;

- нажатие клавиши «-» - уменьшение громкости;

- нажатие клавиши «^» - поиск вперед;

- нажатие клавиши «v» - поиск назад;

- нажатие клавиши «MUTE» - приглушение звука;

- нажатие клавиши «нота» - выбор источника.

- Управление на а/м VW T5, SKODA SuperB (до 2008 г.)

- нажатие клавиши «Vol+» - увеличение громкости;

- нажатие клавиши «Vol-» - уменьшение громкости;

- нажатие клавиши «^» - поиск вперед;

- нажатие клавиши «v» - поиск назад.

- Управление на а/м AUDI A3, A4

- прокрутка правого инкодера (ролика) вверх - увеличение громкости;

- прокрутка правого инкодера (ролика) вниз - уменьшение громкости;

- нажатие правого инкодера (ролика) - приглушение громкости;

- прокрутка левого инкодера (ролика) вверх - поиск вперед;

- прокрутка левого инкодера (ролика) вниз - поиск назад;

- нажатие клавиши «MODE» - выбор источника.

- Управление на а/м SKODA SuperB и Oktavia (c 2008 г.)

- прокрутка левого инкодера (ролика) вверх - увеличение громкости;

- прокрутка левого инкодера (ролика) вниз - уменьшение громкости;

- нажатие левого инкодера (ролика) - приглушение громкости;

- нажатие клавиши « > » - поиск вперед;

- нажатие клавиши « < » - поиск назад.

- Управление на а/м VW (c прямоугольными клавишами на руле с 2009 м.г.):  Passat B6/CC, Jetta, Touran, Tiguan, Golf VI, Golf VI+, Eos, Caddy

- нажатие клавиши «Vol+» - увеличение громкости;

- нажатие клавиши «Vol-» - уменьшение громкости;

- нажатие клавиши « > » - поиск вперед;

- нажатие клавиши « < » - поиск назад;

- нажатие клавиши «МИКРОФОН» - приглушение звука;

- Технические характеристики

| Напряжение питания | 9-18 В |
| --- | --- |
| Ток потребления в активном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах | не более 30 мА |
| Ток потребления в пассивном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах | не более 1 мА |
| Ток нагрузки на выводах 6, 7,17 | не более 0,3 А |
| Температурный диапазон | от -40 до +85 ОС |
| Габариты ДхВхШ | 72х58х28 мм |

- Комплект поставки

- Модуль CAN-SBA-XXXXX		1 шт.

- Соединительный жгут проводов	1 шт.

- Настоящее техническое описание	1 шт.

Консультацию и техническую поддержку можно получить

по тел. +7 (916) 691-68-87 по рабочим дням с 10 до 19 часов, или по e-mail: aiv4@yandex.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК :

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________