# Модуль управления не штатным

# мультимедийным устройством со штатных

# рулевых клавиш через аудио меню

#### CAN-SBA2-ХХХХХ

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Поддерживаемые автомобили :

- VW Touareg (после 06/2006)

- VW (c красным информационным дисплеем):  Passat B6, Jetta (c 2005), Touran, Golf V,

Golf V+, Tiguan, Eos, Caddy

Модификации модуля :

CAN-SBA2-Alpine	- для ALPINE (джек)

CAN-SBA2-Kenwood	- для KENWOOD (провод)

CAN-SBA2-P.S.C.M.	- для PIONEER (джек) (кроме 4000), SONY (джек), CARMANY (провод),

MYSTERY (провод), PHANTOM (провод)

CAN-SBA2-Pioneer(IR)	- для PIONEER (ИК-излучатель)

CAN-SBA2-JVC	- для JVC (джек)

CAN-SBA2-JVC(IR)	- для JVC (ИК-излучатель)

CAN-SBA2-Clarion	- для CLARION (джек)

CAN-SBA2-Clarion(IR)	- для CLARION (ИК-излучатель)

CAN-SBA2-Prology(IR)	- для PROLOGY (ИК-излучатель)

### WWW.CARAUDIO.SU

# Назначение

# Модуль управления не штатным мультимедийным устройством с рулевых клавиш CAN-SBA2-ХХХХХ (далее модуль) позволяет управлять громкостью (Volume+, Volume-); поиском частоты, каналов, треков (Seek+, Seek-), приглушением звука (Mute) и выбором источника (Source) на мультимедийных устройствах ALPINE, KENWOOD, PIONEER, SONY, CARMANY, MYSTERY, PHANTOM, CLARION, JVC, PROLOGY (9 вариантов блока согласно списка на первой странице) через аудио меню на дисплее приборной панели (MFA) а/м, а также подключать к мультимедийным устройствам сигналы включения габаритов, положения ключа АСС и включения задней передачи .

Данный модуль может применятся на следующих а/м, оборудованных круглыми клавишами на руле:

- VW Touareg (после 06/2006)

- VW :  Passat B6, Jetta (c 2005), Touran, Golf V, Golf V+

- VW :  Tiguan, Eos, Caddy

- Выводы модуля, установка и подключение

Адаптер имеет 20-ти контактный разъем типа MINI-FIT, содержащий следующие группы выводов:

питание - 2 вывода; CAN-шина головного устройства - 2 вывода; сигналы включения габаритов, задней передачи и ACC - 3 вывода-выхода положительной полярности; сигнал управления магнитолой – 1 вывод; сигнал внешнего ИК-передатчика  – 1 вывод.

Подключение модуля производится к штатному разъему магнитолы согласно рисунку 1.

Рис. 1. Схема подключения модуля

- Управление на а/м VW Touareg

Для управления магнитолой необходимо включить зажигание.  Для увеличения или уменьшения уровня громкости, необходимо соответственно нажать клавишу "VOL+" или "VOL-". Для приглушения звука - "MUTE". Для управления поиском станций/треков и выбором источника, необходимо  перевести работу инкодера (клавиши "UP", "DOWN" и "OK") в режим управления магнитолой. Для этого выбрать на приборной панели режим "AUDIO", последовательным нажатием клавиши "MENU". После чего в центре дисплея высветится на одну секунду надпись   "- AGT -", а вверху цветного дисплея (внизу - для монохромного дисплея) будет отображаться бренд управляемой магнитолы (KENWOOD CONTROL – KENWOOD (проводное управление); ALPINE CONTROL – ALPINE (проводное управление); CLARION CONTROL – CLARION (проводное или ИК управление); P/S/C/M CONTROL – PIONEER, SONY, CARMANY, MYSTERY или PHANTOM (проводное или ИК управление) ; JVC CONTROL – JVC (проводное или ИК управление)). Далее при активировании клавиш "VOL+", "VOL-", "UP", "DOWN", "OK" и "MUTE" на дисплее приборной панели будет дублироваться название функции нажимаемой клавиши (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Управление  магнитолой клавишами на руле для VW Touareg

| Функция | Выбор аудио меню | Увеличение громкости | Уменьшение громкости | Поиск следующей стан./трека | Поиск предыдущей стан./трека | Выбор источника | Приглу-шение звука |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клавиша на руле | MENU | VOL+ | VOL- | UP (прокрутка вверх) | DOWN (прокрутка вниз) | OK (нажатие) | MUTE |
| Отобра-жение на моно-хромном дисплее |  |  |  |  |  |  |  |
| Отобра-жение на цветном дисплее |  |  |  |  |  |  |  |

- Управление на а/м VW Passat B6, Golf V(+), Touran, Jetta, Eos, Tiguan, Caddy

Для управления магнитолой необходимо включить зажигание.  Для увеличения или уменьшения уровня громкости, необходимо соответственно нажать клавишу "VOL+" или "VOL-". Для приглушения звука - "MUTE". Для управления поиском станций/треков и выбором источника, необходимо  перевести работу клавиш "UP", "DOWN" и "OK" в режим управления магнитолой. Для этого выбрать на приборной панели режим "AUDIO", последовательным нажатием клавиши "MENU". После чего высветится на одну секунду надпись "- AGT -", а в левом нижнем углу сокращенно будет отображаться бренд управляемой магнитолы (KEN. – KENWOOD (проводное управление); ALP. – ALPINE (проводное управление); CLA. – CLARION (проводное или ИК управление); PSCM – PIONEER, SONY, CARMANY, MYSTERY или PHANTOM (проводное или ИК управление); JVC – JVC (проводное или ИК управление)). Далее при нажатии клавиш "VOL+", "VOL-", "UP", "DOWN",  "OK" и "MUTE" на дисплее приборной панели будет дублироваться название функции нажимаемой клавиши (см. Таблицу 2).

Таблица 2. Управление  магнитолой клавишами на руле для VW Passat B6, Golf V(+), Touran, Jetta, Eos, Tiguan, Caddy

| Функция | Выбор аудио меню | Увеличение громкости | Уменьшение громкости | Поиск следующей станции/трека | Поиск предыдущей станции/трека | Выбор источника | Приглу-шение звука |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клавиша на руле | MENU | VOL+ | VOL- | UP | DOWN | OK | MUTE |
| Отобра-жение на дисплее прибор-ной панели |  |  |  |  |  |  |  |

- Технические характеристики

| Напряжение питания | 9-18 В |
| --- | --- |
| Ток потребления в активном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах | не более 30 мА |
| Ток потребления в пассивном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах | не более 1 мА |
| Ток нагрузки на выводах 6, 7,17 (каждого) | не более 0,3 А |
| Температурный диапазон | от -40 до +85 ОС |
| Габариты ДхВхШ | 72х58х28 мм |

- Комплект поставки

- Модуль CAN-SBA2-ХХХХХ		1 шт.

- Соединительный жгут проводов	1 шт.

- Настоящее техническое описание	1 шт.

Консультацию и техническую поддержку можно получить

по тел. +7 (916) 691-68-87 по рабочим дням с 10 до 19 часов, или по e-mail: aiv4@yandex.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________